## Slide 1
Isaac Sim ／ Isaac Lab ／ GR00T 導入講義（全8回）
第1回 全体像とデモ
ロボットを賢くする2つの道
90分／座学＋デモ ・ 受講にプログラミングの知識は不要です
Notes: 挨拶。この講義はロボットに新しい動きを覚えさせる技術を扱う。プログラムは書かないことを最初に明言する。

## Slide 2
今日のゴール
第1回は「地図を渡す回」です。技術の詳細には踏み込みません。
1
3つの道具を区別できる
Isaac Sim ／ Isaac Lab ／ GR00T が
それぞれ何をするものか
2
動いているロボットを見る
SO-101が自分でブロックを掴む様子を
実際に見た状態にする
3
2つの学習方式を説明できる
模倣学習と強化学習の違いを
自分の言葉で言える
4
シミュレータの必要性を納得する
なぜ本物のロボットでやらないのか
Notes: この4つだけ。第1回は地図を渡す回であって、歩かせる回ではない。

## Slide 3
この講義で、
プログラムは書きません。
皆さんがやるのは、この3つです。
変える
設定ファイルの数値を書き換える
第2・3・5回
録る
実機を操作してデータを集める
第6回
見比べる
結果の動画と数字を並べる
第7・8回
打ち込むコマンドは、すべてこちらで用意します。
Notes: 受講のハードルを下げるため、ここを最初にはっきり言う。

## Slide 4
1
道具の紹介
Isaac Sim ／ Isaac Lab ／ GR00T とは何か （5〜25分）

## Slide 5
3つの道具は、積み重なっている
全部NVIDIA製。どれもGPUで大量の並列計算をする技術だからです。
GR00T
模倣学習
Isaac Lab
強化学習
Isaac Sim
物理・センサ・レンダリング
Omniverse ／ USD
3Dデータの共通基盤
RTX GPU
計算するハードウェア
学習させる層
世界を作る層
基盤
Notes: USDはもともとピクサーがアニメ制作のために作った形式。それがロボット業界の共通フォーマットになった。

## Slide 6
Isaac Sim ── 世界を作る
ロボット専用の物理シミュレータ
Omniverse という3D制作基盤の上に作られている
3Dデータの形式は USD（もとはピクサーがアニメ制作用に作ったもの）
物理演算は PhysX。重力・摩擦・衝突・関節の動きを計算する
カメラ画像は RTX のレイトレーシングで生成。見た目が本物に近い
これはする
物理法則に従った世界と、そこで撮れるセンサの値を作る
これはしない
ロボットを賢くすること自体。
Isaac Sim は舞台であって、役者ではない
第2回・第3回で実際に触ります。

## Slide 7
Isaac Lab ── 試行錯誤させる
Isaac Sim の上で、ロボットに学習させるための枠組み
1
数千体を同時に動かす
1体ずつ試していては時間が足りない。これが最大の特徴
2
学習の「型」が用意されている
環境・観測・行動・報酬。研究者が毎回ゼロから書かなくてよい
3
既成のロボットとタスクが入っている
四足歩行・ヒューマノイド・アーム。GO2の歩行タスクもその一つ
しないこと
写実的な映像づくり。
それは下の Isaac Sim の仕事。
本講義での教材
GO2の歩行
（第4・5回）
オープンソース。前身は Isaac Gym → Orbit と名前を変えてきました。

## Slide 8
GR00T ── 手本から学ばせる
ロボット用の「基盤モデル」。ChatGPT と並べると分かりやすい。
 | 大規模言語モデル（ChatGPT など） | GR00T
入力 | 文章 | カメラ画像 ＋ 言葉の指示 ＋ 関節の角度
出力 | 次の文章 | 次にどう関節を動かすか
使い方 | 事前学習済みのものを用途に合わせて微調整 | 同じ（数十本の録画で足ります）
内部は二段構え
ゆっくり考える部分（画像と言葉を理解する）と、
速く動かす部分（関節の動きを毎秒何十回も出す）
本講義での教材
SO-101アームのピック＆プレース（第6・7回）
しないこと：物理シミュレーション。頭脳であって世界ではない

## Slide 9
（補足）Cosmos ── 映像を作る
実際に撮った動画の「動き」はそのままに、見た目だけを別物に変換できる
何のために使うのか
学習データが足りないときに水増しする。
同じ動きの映像を、違う机・違う照明・違う色で
作り直して、データの量を増やします。
ただし、増えないものがある
変えられるのは「見た目」だけです。
ブロックの置き場所やロボットの動き方は、
元の動画のまま変わりません。
この「増やしたつもりで、増えていなかった」という話は、第8回でもう一度出てきます。
本講義では扱いません。第8回で実例として触れます。

## Slide 10
3つの道具 まとめ
この表は配布します。毎回の冒頭で「今日はここ」を確認します。
道具 | ひとことで | 本講義での教材 | 皆さんがすること
Isaac Sim | 世界を作る | 第2・3回 | 物理とカメラをいじる
Isaac Lab | 試行錯誤させる | GO2の歩行（第4・5回） | 報酬の数字を変える
GR00T | 手本から学ばせる | SO-101（第6・7回） | データを録る
Isaac Sim が土台。その上に、学習のやり方が2つ乗っている。

## Slide 11
2
デモ ── まず見てください
SO-101が自分でブロックを掴む （25〜45分）

## Slide 12
これをどう作りますか？
このアームに同じことをさせるプログラムを、皆さんならどう書きますか。
座標を指定して動かす
ブロックが1cmずれたら？ 毎回置き場所が違ったら？
カメラでブロックを見つける
見つけた後、腕をどう曲げれば届くか。その角度は誰が決める？
全部の場合を書いておく
場合の数はいくつになりますか？
手で書き下すのは無理。だから「教える」か「自分で見つけさせる」しかない。
Notes: 学生の答えを全部受け止めて、そのまま2つの道につなげる。

## Slide 13
3
ロボットを賢くする2つの道
模倣学習と強化学習 （45〜60分）

## Slide 14
手本を見せるか、自分で見つけさせるか
模倣学習
人が手本を見せる — GR00T
与えるもの：正解そのもの
強み：少ないデータで動く。人のやり方を再現できる
弱み：見せていない状況に弱い。手本の質がそのまま性能になる
強化学習
正解を与えない — Isaac Lab
与えるもの：良し悪しの基準（報酬）だけ
強み：人が思いつかない動き方を見つける。人を超えうる
弱み：膨大な試行回数が要る（数百万回の転倒）

## Slide 15
並べて見る
 | 模倣学習（GR00T） | 強化学習（Isaac Lab）
人間が与えるもの | 手本のデータ | 報酬の設計
ロボットがすること | 真似する | 試行錯誤する
必要な試行回数 | 数十回 | 数百万回
実機でできるか | できる | できない
本講義の教材 | SO-101アーム | GO2（四足歩行）
皆さんがすること | 録る（第6回） | 数字を変える（第5回）
最後の行が、この講義の構造そのものです。

## Slide 16
今、画面に何体いると思いますか。
4096
体のGO2が、同時に学習しています。
誰も「歩け」とは教えていません。
前に進んだら点、転んだら減点。それだけです。
第5回の予告
皆さん一人ひとりに、この報酬の数字を変えてもらいます。
速さを重視した人、省エネを重視した人で、歩き方が変わります。最後に全員の歩行を並べて見ます。
Notes: 説明より先に、学習中の画を流す。学生の反応が出てから話す。

## Slide 17
なぜ、本物のロボットでやらないのか
ここが腑に落ちないと、残り7回が「よく分からないソフトの操作」になってしまいます。
1
壊れる
GO2は学習中に数百万回転びます。実機でやれば初日に壊れ、予算も尽きる。シミュレータの中なら、転倒は無料です。
2
時間が足りない
実機は1回の試行に実時間がかかる。シミュレータなら数千体を同時に、実時間より速く動かせる。数年分の経験が数時間に圧縮されます。
3
本当の値が分かる
実機ではブロックが今どこにあるか正確には知れない（カメラ越しの推定だけ）。シミュレータの中では位置も速度も力も全部正確に分かります。
だから強化学習は、本来シミュレータでやるものです。GO2の実機が無いことは欠落ではありません。

## Slide 18
ただし、
シミュレータの中でうまくいっても、
実機で動くとは限りません。
sim2real ギャップ
この講義は、最後にその話で終わります。（第8回）

## Slide 19
これから8回で、こう進みます
回 | テーマ | 使う道具 | 皆さんがすること
1 | 全体像とデモ | — | 見る
2 | 物理パラメータをいじる | Isaac Sim | 摩擦・質量・重力を変える
3 | カメラを置いて動かす | Isaac Sim | カメラ位置を変えて撮り比べる
4 | 強化学習を見る | Isaac Lab | 学習を回して曲線を読む
5 | 報酬の重みを変える | Isaac Lab | 数字を1つ変えて競う
6 | データを録る | GR00T | 実機を操作して収録する
7 | 学習して実機で動かす | GR00T | 結果を見比べる
8 | 失敗の解剖 | 全部 | 総括
評価 中間：第5回で自分が変えた報酬と、歩き方がどう変わったかの報告 ／ 期末：与えられたデータの偏りを自分で見つけて報告

## Slide 20
宿題
紙1枚。プログラムは要りません。
自分の経験から、次の2つを1つずつ挙げてください。
1 手本を見せてもらって覚えたこと
2 自分で試行錯誤して覚えたこと
そして、なぜそちらの方法だったのかを一言添えてください。
次回予告
シミュレータの中に入ります。
ブロックを掴ませて、それから
摩擦を下げます。
どうなると思いますか。